Министерство общего и профессионального образования РФ.

Сибирский Государственный  Индустриальный Университет.

Кафедра АЭП и ПЭ.

Расчётно-пояснительная записка к курсовой работе по ОМПТ.

Номер зачётной книжки: 94051

Выполнил студент г. ЗЭПА-95

Лавриненко Д.В.

Руководитель:

Мурышкин А.П.

Оглавление

Условие задания ……………………………………………. 3

Блок-схема устройства ……………………………………... 4

Структурная схема программы ……………………………. 5

Программа в мнемокодах …………………..………………. 6

Список используемой литературы …………………….….. 10

Имеется технологический процесс, управляемый с помощью МПС. Контролируемыми являются шесть координат, представленных в непрерывной (аналоговой) форме:

X1,  X2,  X3,  X4,  X5,  X6.

Алгоритм формирования управляющей функции Y состоит в определении отклонения каждой координаты X, от предыдущего значения и вычисления выражения:

Если Y не превышает по абсолютной величине значение , то вмешательство в технологический процесс не требуется. В противном случае Y преобразуется в аналоговую форму и подаётся на управляющий вход объекта технологического процесса, а значение Y документируется.

Требуется:

- составить блок-схему управляющего устройства;

- выбрать необходимые устройства;

- составить структурную схему программы и написать текст программы в мнемокодах.

Блок-схема устройства.

Выбираем X1,  X2,  X3,  X4,  X5,  X6. :  8 бит;

X1, X2, X3, X4, X5, X6  :  8+1 бит;

Y :  15+1 бит.

В качестве порта ввода/вывода используем БИС КР580ВВ55А

В качестве АЦП ВИС КР572ПВ3

В качестве ЦАП ВИС КР572ПА2

 –  находится в ячейке памяти 8А6Аh 16 бит

Программа в мнемокодах

| адрес | Мнемокод | комментарий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 8051 | SUB A | A = 0 |  |
| 8052 | LXI D,518A | 518Ah  DE | Занесение 518Ah |
| 8055 | MVI H,01 | 01h  H | Счётчик цикла |
| 8057 | MOV A,B | B  A | Пересылка |
| 8058 | OUT FC | A  (FC) | Вывод в порт |
| 8059 | IN FD | A  (FD) | Ввод из порта |
| 805A | STAX D | A  (Loc.(DE)) | По адресу (DE) |
| 805B | INR H | H = H + 1 |  |
| 805C | MOV A,H | H  A | Пересылка |
| 805D | SUI 07 | A = A – 07h |  |
| 805F | INZ 5780 | Если A  0 то (8057h) | Условный переход по флагу нуля |
| 8062 | MVI H,01 | 01h  H | Счётчик цикла |
| 8064 | LXI D,518A | 8A51h  DE | Начало массива данных X |
| 8067 | LXI B,588A | 8A58h  BC | Начало массива данных X |
| 806A | LDAX D | (Loc.(DE))  A | По адресу (DE) |
| 806B | MOV L,A | A  L | Пересылка |
| 806C | MOV A,H | H  A | Выбор логического сигнала по счётчику циклов |
| 806D | OUT FC | A  (FC) | Выбор логического сигнала |
| 806E | IN FD | A  (FD) | Чтение преобразованного логического сигнала |
| 806F | SUB L | A = A – L | Нахождение X |
| 8070 | STAX B | A  (Loc.(BC)) | По адресу (BC) |
| 8071 | JNC 7C80 | если C = 0 то (807Ch) | Условный переход по флагу переноса |
| 8072 | CMA |  | Кодирование X в дополнительный код |
| 8073 | INRA | A = A + 1 |  |
| 8074 | STAX B | A  (Loc.(BC)) | По адресу (BC) |
| 8075 | DCR C | C = C – 1 |  |
| 8076 | SUB A | A = 0 |  |
| 8077 | INR A | A = A + 1 | Занесение в аккумулятор 1 |
| 8078 | STAX B | A  (Loc.(BC)) | По адресу (BC) |
| 8079 | INR C | C = C + 1 | Выставление следующего адреса |
| 807A | INR C | C = C + 1 |  |
| 807B | INR E | E = E + 1 |  |
| 807C | INR H | H = H + 1 | Определение следующего X |
| 807D | MOV A,H | H  A |  |
| 807E | SUI 07 | A = A – 07h |  |
| 8080 | INZ 6A80 | если A  0 то (806Ah) | Условный переход по флагу нуля |

|  | Кодирование X2 в дополнительном коде |  |
| --- | --- | --- |
| 8083 | LXI D,5A8A | 8A5Ah  DE | Занесение X2 в регистр DE |
| 8086 | LDAX D | (Loc.(DE))  A | По адресу (DE) |
| 8087 | CMA |  |  |
| 8088 | INR A | A = A + 1 |  |
| 8089 | STAX D | A  (Loc.(DE)) | По адресу (DE) |
| 808A | DCR E | E = E – 1 | Выбор знакового бита |
| 808B | SUB A | A = 0 |  |
| 808C | RAR | флаг C = 0 | Обнуление флага C |
| 808F | LDAX D | (Loc.(DE))  A | По адресу (DE) |
| 8090 | RAR | ; С  A7; A0  C | C – флаг переноса; сдвиг вправо |
| 8093 | JNC 9880 | если C = 0 то (8098h) | Условный переход по флагу переноса |
| 8096 | SUB A | A = 0 | Замена на противоположный знак |
| 8097 | STAX D | A  (Loc.(DE)) |  |
| 8098 | MVI A,01 | 01h  A |  |
| 809A | STAX D | A  (Loc.(DE)) |  |
|  | Кодирование X4 в дополнительном коде |  |
| 809B | LXI D,5E8A | 8A5Eh  DE | Занесение X4 в регистр DE |
| 809E | LDAX D | (Loc.(DE))  A | По адресу (DE) |
| 809F | CMA |  |  |
| 80A0 | INR A | A = A + 1 |  |
| 80A1 | STAX D | A  (Loc.(DE)) | По адресу (DE) |
| 80A2 | DCR E | E = E – 1 | Выбор знакового бита |
| 80A3 | SUB A | A = 0 |  |
| 80A4 | RAR | Флаг C = 0 | Обнуление флага C |
| 80A7 | LDAX D | (Loc.(DE))  A | По адресу (DE) |
| 80A8 | RAR | ; C  A7; A0  C | C – флаг переноса; сдвиг вправо |
| 80AB | JNC AE80 | Если C = 0 то (80AEh) | Условный переход по флагу переноса |
| 80AV | SUB A | A = 0 | Замена на противоположный знак |
| 80AD | STAX D | A  (Loc.(DE)) |  |
| 80AE | MVI A,01 | 01h  A |  |
| 80B0 | STAX D | A  (Loc.(DE)) |  |
|  | Кодирование X5 в дополнительном коде |  |
| 80B1 | LXI D,608A | 8A60h  DE | Занесение X4 в регистр DE |
| 80B4 | LDAX D | (Loc.(DE))  A | По адресу (DE) |
| 80B5 | CMA |  |  |
| 80B6 | INR A | A = A + 1 |  |
| 80B7 | STAX D | A  (Loc.(DE)) | По адресу (DE) |
| 80B8 | DCR E | E = E – 1 | Выбор знакового бита |
| 80B9 | SUB A | A = 0 |  |
| 80BA | RAR | Флаг C = 0 | Обнуление флага C |
| 80BD | LDAX D | (Loc.(DE))  A | По адресу (DE) |
| 80BE | RAR | ; C  A7; A0  C | C – флаг переноса; сдвиг вправо |
| 80C1 | JNC C580 | Если C = 0 то (80C5h) | Условный переход по флагу переноса |
| 80C4 | SUB A | A = 0 | Замена на противоположный знак |
| 80C5 | STAX D | A  (Loc.(DE)) |  |
| 80C6 | MVI A,01 | 01h  A |  |
| 80C7 | STAX D | A  (Loc.(DE)) |  |

| Вычисление Y |
| --- |
| 80C8 | LXI D,578A | 8A57h  DE | Адрес знакового бита первого X |
| 80CB | LDAX D | (Loc.(DE))  A |  |
| 80CD | ADD 598A | A = A + (Loc.(8A59h)) | Сложение знаковых битов для Y |
| 80D0 | ADD 5B8A | A = A + (Loc.(8A5Bh)) |  |
| 80D3 | ADD 5D8A | A = A + (Loc.(8A5Dh)) |  |
| 80D6 | ADD 5F8A | A = A + (Loc.(8A5Fh)) |  |
| 80D9 | ADD 618A | A = A + (Loc.(8A61h)) |  |
| 80DC | RAR | ; C  A7; A0  C | C – флаг переноса; сдвиг вправо |
| 80E0 | JNC E880 | Если C = 0 то (80E8h) | Условный переход по флагу переноса; если знак + |
| 80E3 | MVI B,01 | 01h  B | Создание знакового + бита в рег. B |
| 80E5 | JMP EA80 | Goto 80EAh |  |
| 80E8 | MVI B,00 | 00h  B | Создание знакового – бита в рег. B |
| 80EA | MVI 00,578A | 00h  8A57 | Сброс Знакового вита для X |
| 80EF | MVI 00,598A | 00h  8A59 |  |
| 80F4 | MVI 00,5B8A | 00h  8A5B |  |
| 80F8 | MVI 00,5D8A | 00h  8A5D |  |
| 80FC | MVI 00,5F8A | 00h  8A5F |  |
| 8100 | MVI 00,618A | 00h  8A61 |  |
| 8104 | LHLD 578A | HL = (Loc.(8A57h)) | Занесение в HL первого X |
| 8107 | XCHG | H  D, L  E | Пересылка первого X в DE |
| 8108 | LHLD 598A | HL = (Loc.(8A59h)) |  |
| 810B | DAD D | HL = HL + DE | Сложение со вторым X |
| 810C | XCHG | H  D, L  E |  |
| 810D | LHLD 5B8A | HL = (Loc.(8A5Bh)) |  |
| 8110 | DAD D | HL = HL + DE | Сложение с третьим X |
| 8111 | XCHG | H  D, L  E |  |
| 8112 | LHLD 5D8A | HL = (Loc.(8A5Dh)) |  |
| 8115 | DAD D | HL = HL + DE | Сложение с четвёртым X |
| 8116 | XCHG | H  D, L  E |  |
| 8116 | LHLD 5F8A | HL = (Loc.(8A5Fh)) |  |
| 811A | DAD D | HL = HL + DE | Сложение с пятым X |
| 811B | XCHG | H  D, L  E |  |
| 811C | LHLD 618A | HL = (Loc.(8A561)) |  |
| 811F | DAD D | HL = HL + DE | Сложение с шестым X; HL = ¦Y¦ |
| 8121 | SUB A | A = 0 |  |
| 8122 | RAR | C = 0 | Зануление флага переноса |
| 8125 | MOV A,H | H  A | Занесение старшего бита Y в А |
| 8126 | SUB 6A8A | A = A – (Loc.(8A6A)) | Сравнение со старшим битом  |
| 8129 | JZ 3281 | Если Z = 1 то (8132h) | Если равны, то сравнение младших |
| 812C | CNC 3E81 | Если C = 0 то (813Eh) | Если Y > , то переход по флагу переноса |
| 812F | JMP 6A80 | Goto 806Ah | Запуск сначала программы |
| 8132 | MOV A,L | L  A | Занесение младшего бита Y в А |
| 8133 | SUB 6B8A | A = A – (Loc.(8A6B)) | Сравнение с младшим битом  |
| 8136 | JZ 3B81 | Если Z = 1 то (812Fh) | Если равны, то запуск сначала |
| 8138 | CNC 3E81 | Если C = 0 то (813Eh) | Если Y > , то переход по флагу переноса |

| 813B | MOV A,B | B  A | Знаковый бит Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 813C | RAR | ; C  A7; A0  C | C – флаг переноса; сдвиг вправо |
| 813F | JNC 4981 | Если C = 0 то (8149h) | Условный переход по флагу переноса; если знак + |
| 8143 | MOV A,L | H  A | Занесение старшего бита Y в А |
| 8144 | CMA |  | Рас кодирование дополнительного кода |
| 8145 | INR A | A = A + 1 |  |
| 8146 | MOV A,L | L  A | Занесение младшего бита Y в А |
| 8147 | CMA |  | Рас кодирование дополнительного кода |
| 8148 | INR A | A = A + 1 |  |
| 8149 | OUT FB | A  FB | Вывод в порт FB младшего бита Y |
| 814B | OUT FE | A  FE | Документирование младшего бита Y на внешнем носителе порт FE |
| 814D | MOV A,H | H  A |  |
| 814E | OUT FA | Вывод в порта FA | Вывод в порт FA старшего бита Y |
| 8150 | OUT FE | A  FE | Документирование старшего бита Y на внешнем носителе порт FE |
| 8152 | MVI A,07 | 07h  A | Управляющее слово для порта В/В КР580ВВ55А |
| 8154 | OUT F0 |  | вит 4 канала С порта В/В выставлен в 1, Y преобразован в аналоговую форму |
| 8156 | JMP 6A80 | Goto 806Ah | перезапуск |

Список используемой литературы

- Криницкий Н.А., Миронов Г.А., Программирование и алгоритмические языки – М, Наука 1979

- Хилбурн Дж., Джулич П., Микро-ЭВМ и микропроцессоры, пер. с анг. С.Ш. Пашкеева, – М, Мир, 1979

- Алексеенко А.Г., Основы микросхемотехники: Элементы морфологии микроэлектронной аппаратуры. – М, Сов. Радио, 1978

- Аналоговые и цифровые интегральные схемы. Под ред. Якубовского – М, Сов. Радио, 1980

- Калабеков Б.А. Цифровые устройства и МПС. –  М, Р. и С. 1987

- Балашов Е.П. Григорьев В.Л. Мокро и мини ЭВМ – М, Энергия 84г.

# Text boxes

Начало

выбирается n-й аналоговый сигнал Xn

ввод из порта n-й координаты Xn

Запись координаты Xn в ОЗУ

Xn  M

n = n + 1

n = 7

нет

да

выбирается n-й аналоговый сигнал Xn

ввод из порта n-й координаты Xn

Xn = Xn - Xm

вычисление X, где Xm – данные из ОЗУ

Xn  ОЗУ

запись Xn в ОЗУ

заём

нет

да

Xn =Xn+100H

n = n + 1

n = 7

нет

да

Y  

да

нет

вывод Y – управляющий сигнал

вывод Y – документирование на внешнем УВВ

кодирование отрицательного числа в дополнительном коде (Xn – 8+1бит)

n  порт3

Xn = порт4

n  порт3

Xn = порт4

Xn  ОЗУ

запись Xn в ОЗУ

кодирование отрицательных чисел в дополнительном коде (Xn – 8+1бит)

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0

D11

D10

D9

D8

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0



D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0

D5

D4

D3

D2

D1

D0

A2

A1

A0

MX

D/A

X6

X5

X4

X3

X2

X1



BA3

BA2

BA1

BA0



DC3

BС2

BС1

BС0



BB7

BB6

BB5

BB4

BB3

BB2

BB1

BB0

A/D

Y

.

RD

WR

CS

МПС

.

RD

CS

Q

IOP

WR